## Slide 1
PRODUTO · PROCESSO · INDUSTRIALIZAÇÃO
PROTEÇÃO TRANSPARENTE. LEITURA PRECISA DA LENTE.
Sistema de película óptica configurado pela geometria da lente e da armação.
CLEARLAYER / 01 · 2026
PROTÓTIPO DE ENGENHARIA · EM DESENVOLVIMENTO

## Slide 2
01 / ARQUITETURA
A película como objeto de engenharia.
O conjunto óptico é definido por forma, espessura, adesão e remoção.
FILME ÓPTICO
0,075 mm
CAMADA ADESIVA
0,020 mm
REVESTIMENTO
0,005 mm
CONJUNTO NOMINAL
0,10 mm

## Slide 3
02 / ESTRUTURA
A arquitetura do filme é o produto.
VISTA FRONTAL · 3/4 · LATERAL · ISOMÉTRICA
SUPERFÍCIE ÓPTICA
Protege a zona funcional sem criar um rebordo visível.
ADESÃO CONTROLADA
Fixa a película à lente e permite remoção segura.
REVESTIMENTO
Fecha o conjunto e prepara a superfície para uso e limpeza.
A ClearLayer não é apenas uma película transparente: é um conjunto óptico fino, dimensionado para proteger a zona funcional da lente sem criar um rebordo visível.
A película é construída como uma sequência controlada de camadas. Cada camada tem uma função específica: formar a superfície óptica, garantir a adesão à lente e proteger o conjunto durante a utilização e a limpeza.

## Slide 4
03 / VERSÃO 01
V1 — película adesiva
APLICAÇÃO DIRETA NA LENTE
A V1 é uma película adesiva. Não é um clip.
Forma: película plana, recortada ao perfil.
Referência: 50 × 44 mm; aba de remoção 8 × 4 mm.
Operação: limpar, alinhar, pressionar e inspecionar.
REGRA V1: sem clip · sem encaixe periférico · sem aperto mecânico.

## Slide 5
04 / VERSÃO 02
V2 — pré-conformada para armações com aro.
A retenção periférica só é aceitável quando o aro absorve a força mecânica.
V2: geometria pré-conformada, matriz feminina, mandril macho e base de alinhamento.
Limite: full-rim only. O modelo sem aro permanece exclusivamente V1.

## Slide 6
05 / COMPATIBILIDADE
Quatro perfis. Quatro decisões.
A forma da armação define o processo.
REDONDO
V1 + V2 a validar
QUADRADO
V1 + V2 a validar
AVIADOR
V1 + V2 a validar
SEM ARO
V1 ONLY adesiva

## Slide 7
06 / FERRAMENTAL
O ferramental fecha a geometria.
01
BASE DE ALINHAMENTO
Posiciona lente, película e eixo de aplicação antes da força.
02
MATRIZ FEMININA
Recebe o contorno externo e define a forma de conformação.
03
MANDRIL MACHO
Transfere a geometria interna com pressão distribuída.
ALINHAR → CONFORMAR → INSPECIONAR

## Slide 8
07 / VERSÃO 03
V3 — industrialização por receita.
Cada geometria passa a ser uma operação repetível, controlada e rastreável.
01
PRENSA
pressão e tempo controlados
02
INSERTOS
um conjunto por geometria
03
RECEITA
parâmetros registados
04
LOTE
rastreabilidade do processo

## Slide 9
08 / ARQUITETURA DE PROCESSO
O esboço V3 Industrial.
Quatro módulos. Uma única cadeia de decisão.
01
PREPARAR
Lente limpa, película orientada, ferramenta configurada.
→
02
CONFORMAR
Pressão distribuída e geometria repetível.
→
03
INSPECIONAR
Dimensão, aderência, distorção e borda.
→
04
LIBERTAR
Lote identificado e peça aprovada.
V3 = PROCESSO REPETÍVEL · NÃO APENAS UMA PEÇA BONITA

## Slide 10
09 / VALIDAÇÃO
Validação antes de escala.
O avanço depende de evidência técnica, não apenas de aparência.
ADERÊNCIA
Aplicação, remoção e estabilidade da superfície adesiva.
A TESTAR
ÓPTICA
Transparência, distorção e leitura através da lente.
A TESTAR
BORDA
Tensão na lente, especialmente em geometrias sem aro.
CRÍTICO
REPETIBILIDADE
Consistência de forma, pressão, tempo e lote.
A TESTAR
SEM RESULTADOS FABRICADOS · PRIMEIRO VALIDAR, DEPOIS ESCALAR

## Slide 11
10 / ROADMAP
Da definição à escala.
Cada versão reduz uma incerteza diferente.
01 · DEFINIR
V1 Flat
Provar adesão, leitura óptica e remoção.
02 · CONFORMAR
V2 Press
Provar forma pré- conformada em full-rim.
03 · REPETIR
V3 Industrial
Provar receita, lote e consistência.
ORDEM: forma → aplicação → repetibilidade → escala SEM ARO: permanece na V1 até validação específica da tensão na borda.

## Slide 12
Uma camada mais clara sobre o processo.
Produto, processo e industrialização organizados numa única leitura técnica.
PROTÓTIPO DE ENGENHARIA · EM DESENVOLVIMENTO
CLEARLAYER · 2026